Спецификация T-BOX Lite

| Процессор/ память |
| --- |
| Процессор | 16-Бит Mitsubishi |
| Частота | 7.37 МГц |
| Оперативная память | 148 Кб |
| Flash память | 768 Кб |
| Ёмкость жёсткого диска | До 1 Гб |
| Порты связи | Ethernet, RS232, RS485, PSTN или GSM модем |
| Входы/выходы |
| Модель | LT-100 | LT-200 | LT-201 | LT-300 |
| Цифровые входы/выходы | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Импульсные выходы | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цифровые входы | - | - | - | 4 |
| Температурные входы (Pt1000) | - | 2 | 6 | - |
| Релейные выходы (230 В, 3 А) | - | 4 | 4 | - |
| Аналоговые входы (4-20 мА) | - | 6 | - | 8 |
| Аналоговые входы (0-2 мА) | - | - | 1 | - |
| Аналоговые входы (0-20 мА) | - | - | 1 | - |
| Аналоговые выходы (4-20 мА) | - | - | - | 2 |
| Питание |
| Напряжение питания | = 24 В или = 12 В+ |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Выходной ток | max 100 мА |
| Общее |
| Температура хранения | -40…+80 ºС |
| Рабочая температура | -20…+65 ºС |
| Габариты | 150 x 83 x 29 мм |
| Вес | 300 г |